AUTOVALORES E AUTOVETORES

É uma transformação especial T : V  W.

- T(v) = v

Onde,  é o autovalor (escalar) e v é autovetor (se v  0).

Como toda transformação linear pode ser escrita pela multiplicação de uma matriz por um vetor então:

(II) T(v) = Av

Igualando (I) e (II), tem-se:

Av = v ou Av – v = 0 que resulta no sistema homogêneo:

(III) (A – I) v = 0

Onde A é n x n, v = 0 é sempre solução (trivial).

Os vetores v  0 para os quais existe um  que resolve a equação (III) são chamados de autovetores da matriz A e os valores de , que conjuntamente com v resolvem a equação são chamados de autovalores da matriz A associados aos respectivos autovetores.

Para que a equação (III) tenha solução além da trivial é necessário que o determinante da matriz dos coeficientes seja zero, ou seja,

det(A – I) = 0

o que resulta em um polinômio de grau n em , conhecido como polinômio característico. As raízes do polinômio característico são os autovalores da matriz A.

Para se encontrar os autovetores basta substituir o valor do autovalor na equação original e encontrar o autovetor. O autovalor será, então, associado ao autovetor encontrado.

Na verdade, o autovetor encontrado forma uma base para o espaço de solução da equação (III), dado o respectivo autovalor. Logo, qualquer múltiplo do autovetor também é um autovetor.

Portanto:

Sendo A a matriz canônica que representa um operador linear T, temos:

- autovalores ( de T ou de A: são as raízes da equação

det(A – (I) = 0,

- autovetores v de T ou de A: para cada (, são as soluções da equação

Av = (v  ou  (A – (I)v = 0.

Interpretação geométrica

- u  é autovetor de T

pois (( ( R /  T(u) = (u.

- v não é autovetor de T

pois não (( ( R / T(v) = (v.

Exemplo 1: Considere o operador linear definido no exemplo anterior:

T:  R2   (      R2

(x, y) (4x + 5y, 2x + y)

- autovalores de , matriz canônica de T.

Resolvemos a equação característica det (A – (I) = 0:

det (A – (I) = 0   ( (4 – () (1 – () – 10 = 0    (    (2 – 5( – 6 = 0

(   (1 = – 1  e  (2 = 6.

- autovetores de A ou de T:

Para cada autovalor ( encontrado, resolvemos o sistema linear (A – (I)v = 0:

Então, = (– y, y) sendo um de seus representantes o vetor  v1 = (– 1, 1).

Então = (y, y) sendo um de seus representantes o vetor v2 = (, 1).

Exemplo 2: Determinar os autovalores e autovetores do operador linear:

T : (3  (3, T(x,y,z) = (3x – y + z, -x + 5y + z, x – y + 3z)

Em forma matricial:

Cálculo numérico:

 = 0 ( -36 = 0 ( logo 1 > 0

 = 1 ( -10 = 0 ( logo 1 > 1

 = 2 ( 0 = 0 ( logo 1 = 2

Dividindo por ( – 2):

( – 2) (2 - 9 + 18) = 0 ( 2 = 6 e 3 = 3

Os autovalores são 1 = 2, 2 = 6 e 3 = 3

Para achar os autovetores basta substituir cada um dos autovalores na equação (A – I) v = 0:

Para 1 = 2:

. Escalonando:

Logo, v1 = (x,0,-x) = x (1,0,-1)

Assim, qualquer múltiplo do vetor (1,0,-1) é um autovetor que tem como autovalor associado 1 = 2,    v1 = (1,0,-1)

Para 2 = 3:

Assim, v2 = (x,x,x) = x (1,1,1).

v2 = (1,1,1) ou seus múltiplos.

Para 3 = 6:

v3 = (z,-2z,z) = z (1,-2,1)

v3 = (1,-2,1) ou seus múltiplos.

Observações:

- Se  é um autovalor de A, o conjunto S de todos os vetores v ( V, inclusive v nulo, associados a , é um subespaço vetorial (próprio) de V.

- A matriz dos autovetores é chamada MATRIZ MODAL.

Exemplo 3:

- equação característica: det(A – (I) = 0.

- autovalores de A: os valores  não são reais ( A possui autovalores complexos, igualmente válidos para nós!

- O procedimento para se determinar os autovetores é o mesmo. Assim, é possível encontrar os autovetores associados a estes autovalores.

Referências Bibliográficas:

http://www.ene.unb.br/~flavia/aula16-adl.doc

http://www.stamford.pro.br/ARQUIVOS/2002_Algebra.doc

BOLDRINI, C. Álgebra Linear. 3ª ed. Editora Harbra, 1986.